## Slide 1
椎骨動脈損傷リスク評価に向けた頸椎の
解剖学的領域別骨折検出AIの開発
坂口 裕也
研究背景
頸椎骨折では、骨折の有無だけでなく、骨折がどの解剖学的部位に及んでいるかが重要である。特に、椎骨動脈が走行する横突孔周辺への骨折波及は、損傷リスクを考えるうえで重要な所見となる。
しかし、既存の骨折検出AIは主に患者単位・椎体単位の判定にとどまり、領域別ラベルの作成にも大きな負担と曖昧さが残る。
臨床上の課題
骨折の局在が分からず、血管損傷リスクにつながる所見を提示しにくい
データ上の課題
領域別アノテーションは負担が大きく、境界をまたぐ骨折では判断が曖昧
研究目的
椎体単位ラベルのみで、全体判定と4領域別の骨折候補提示を両立する
提案手法
1. 頸椎の解剖学的4領域自動分割手法
頸椎CT
入力
対象椎体を抽出
向きを補正
解剖学的境界線
を自動推定
複数断面へ境界を
補間・伝播
解剖学的4領域
マスクを生成
椎体領域
右横突孔周辺
左横突孔周辺
後方要素
2. 深層学習による解剖学的領域別の骨折検出法
頸椎CT
複数断面
共有特徴
抽出
領域マスク
特徴プーリング
階層2
領域間統合
椎体単位
骨折判定
階層1｜各領域で断面情報を統合
椎体領域
各断面特徴 → 文脈統合 → 候補スコア
右横突孔周辺
各断面特徴 → 文脈統合 → 候補スコア
左横突孔周辺
各断面特徴 → 文脈統合 → 候補スコア
後方要素
各断面特徴 → 文脈統合 → 候補スコア
解剖学的4領域マスク
領域別ラベルなし｜4領域の時系列的な骨折証拠を同時に学習
教師：椎体全体の骨折有無のみ
断面 → 領域 → 椎体の階層で予測し、最終の椎体判定だけに教師を与えて全体を学習
実験結果
考察・展望
弱ラベル学習により
4領域ごとの骨折候補を提示できることを確認
●
独立評価データで椎体単位の骨折識別が成立
●
椎体・左右横突孔周辺・後方要素から候補スコアを出力
●
症例に応じて注目領域が変化
●
特定領域だけに固定されない挙動を確認
●
領域別出力を経由しても全体の判別性能を維持
領域別出力は確定的な骨折確率ではなく、弱ラベルから得た骨折候補スコア
考察
●
詳細な領域ラベルなしで、解剖学的な局在候補を学習
●
『骨折の有無』から『骨折の場所』を示すAIへ拡張
●
横突孔周辺の確認や追加評価の優先順位付けに応用可能
今後の展望
●
専門家ラベルによる局在妥当性の直接評価
●
血管画像上の椎骨動脈所見との関連検証
●
骨折形態・臨床情報を統合したリスク評価への発展
椎骨動脈損傷を直接診断するのではなく、リスク評価につながる基盤技術